## Slide 1: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Физико-технологичен факултет
2. Измерване. Грешки при измерванията. Неопределеност.
гл. ас. д-р Иван Бодуров

## Slide 2: Измервания
Измерване – наричаме намирането на стойността на физична величина по опитен път с помощта на специални технически средства, наречени измерителни уреди, системи и установки.
Измерванията се основават на определена съвкупност от физич-ни явления, които представляват принцип на измерване.

## Slide 3
Средствата за измерване са с метрологично нормирани пара-метри и се разделят на:
мерки;
измервателни преобразуватели;
измерителни уреди;
измерителни установки;
измерителни системи;

## Slide 4
Измервателните уреди са средства за измерване, предназ-начени да превръщат измервания информационен сигнал във форма достъпна за непосредствено възприемане от наб-людателя.
Измерванията се различават по вид като биват:
преки;
косвени;
съвкупни;
съвместни.

## Slide 5
Съвкупността от начините на приложение на принципите и сред-ствата за измерване се нарича метод на измерване.
Методите на измерване биват два вида:
метод на непосредствена оценка;
метод на сравнението;

## Slide 6
Входна величина за измервателния уред се явява измерваната величина.
Изходна величина се явява изменението на състоянието на от-читащото устройство.
За всеки измервателен уред съществува преобразувателна функция, която задава зависимостта между изходната величина y и входната величина х.
y = f (x)

## Slide 7
Чувствителността на измервателния уред се задава от отноше-нието на изменението на изходната величина към предизвика-лото го изменение на входната величина

## Slide 8
За уредите и преобразувателите се определят грешки:
а) абсолютна
б) относителна
в) приведена грешка

## Slide 9
Клас на точност – максималната допустима стойност на при-ведената грешка изразена в проценти.
Грешката при измервателните уреди зависи и от условията при които се намират измервателните уреди. В тази връзка се дефинират:
основна
допълнителна грешка

## Slide 10
Други видове грешки:
Случайни грешки – обикновено се диагностицират с „лоша повтаряемост“
Систематични грешки

## Slide 11
Неопределеност:
Има различни термини, които се използват по подобен начин, като термина „неопределеност“. Те не са синоними, а имат свое собствено значение.
точност – това означава степента на съответствие между измерената стойност и действителната стойност на дадена величина.
прецизност – с термина се описва близостта на измерва-нията на едно и също количество при едни и същи условия.

## Slide 12
неопределеност – характеризира диапазонът, в рамките на който се очаква (с определена степен на увереност) да се намира действителната стойност.

## Slide 13
Национално метрологично осигуряване:
Закон за измерванията – осигурява единство, проследи-мост и точност на измерванията на единиците за величи-ните, както и управление на контрола на дейностите свързани с тях;
Експертиза на средството за измерване – съвкупност действия на компетентен орган във връзка решаване на спор за удостоверяване на състоянието на средството за измерване и определяне на метрологичните му харак-теристики;

## Slide 14
Точността на измерванията се осигурява от лицата, които притежават и/или използват средства за измерване.
Тези лица трябва да притежават следните документи:
паспорт на еталона;
правила за съхранение и използване на еталона;
техническо описание и инструкция за работа с еталона.