## Slide 1: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Физико-технологичен факултет
5. Единство на измерванията.
гл. ас. д-р Иван Бодуров

## Slide 2
Метрологията е наука за измерванията или област от знания, от-насящи се до измерванията. Тя включва всички теоретични и практични аспекти, които се отнасят до измерванията, каквато и да е тяхната неопределеност и област на използване.
Основна задача на метрологията е осигуряване на единство и точност на измерванията.
Метрологичното осигуряване – всички разпоредби, технически средства и действия, използвани за удостоверяване на метроло-гична достоверност на резултатите от измерване.

## Slide 3
Международната конвенция за метъра е приета през 1875 г. Учредява се Международно бюро за мерки и теглилки BIPM.
Задачите на това бюро са следните:
Да създаде основните еталони и скали за измервания на ос-новните физични величини и да поддържа международните прототипи.
Да осъществява сравненията на международните и нацио-налните еталони.
Да осъществява координация между съответните измерва-телни техники.
Да осъществява и координира измерванията на фундамен-талните физични величини.

## Slide 4
Доказването на съответствие на параметрите на средствата за измерване със изискванията посочени в нормативните документи или стандарти се осъществява чрез метрологичен контрол.
Метрологичния контрол на СИ се осъществява чрез:
калибриране;
изпитване за одобряване на типа;
първоначална и последващи проверки;
метрологична експертиза;
контрол на качеството на измерванията;
междулабораторни измервания

## Slide 5
Проследимостта е свойството на резултата от измерване или стойността на измерваната величина да бъдат отнесени към националните и международните еталони чрез непрекъсната верига от измервания.
Калибриране – съвкупност от действия, които при определе-ни условия установяват зависимостта между стойностите на величината, показана от средството за измерване или изме-рителната система и съответните стойности реализирани от еталоните.
Калибрирането показва как измерената стойност на величи-ната се отнася към съответната действителна стойност. Прие-ма се, че действителната стойност се реализира от изходен еталон проследим към националните и международните еталони.

## Slide 6
Резултатите от калибрирането позволява да се препишат на показанието стойности на измерваните величини или да се определят поправки на показанията.
Калибрирането се извършва по метода на:
сравнение;
заместване;
преки измервания;
едновременно измерване;
абсолютно измерване;
При калибриването се оценява и неопределеността на измерване.

## Slide 7
Калибрирането е периодичен процес, който позволява про-следимост на състоянието на средството за измерване или еталона.
Начините за определяне на междукалибровъчните интерва-ли са описани в стандарт ISO 10012 „Осигуряване на качест-вото на измерителното оборудване“.
Тези интервали се определят въз основа на следните факто-ри:

## Slide 8
типа на използваната апаратура;
препоръки на производителя;
данни за тенденциите получени от документите за предишни калибрирания;
регистрираните данни за поддържането и техническото об-служване;
степента и тежестта на условията на експлоатация;
склонност към износване и дрейф;
сравняване на честотата на калибриране с други СИ и етало-ни.
честота и ред за вътрешен контрол и калибриране;
условия на околната среда;
изисквана точност на измерване.

## Slide 9
Всяка лаборатория за калибриране декларира своята най-добра възможност за измерване, доказвайки минималната стойност на неопределеността.
Йерархия на калибриране – поредица от калибрирания на системи за измерване между обявена метрологична основа и крайна система за измерване.
Елементите на йерархията на калибриране са един или по-вече еталони и системите за измерване, които действат в съответствие с процедурите за измерване. Когато обявена-та метрологична основа за йерархията на калибриране е еталон тогава той е първичен еталон.

## Slide 10
Наредба за единиците за измерване, разрешени за изпол-зване в Република България;
Наредба за реда за утвърждаване на нацоналните еталони на РБ и за начина на използване и съхранение на еталоните.
Международен речник на основните и общи термини на метрологията.
Европейски директиви отнасящи се до средствата за измер-ване.
Международни препоръки на OIML.

## Slide 11
Основни дейности за осигуряване на проследимост:
Определяне на измерваната величина, обхвата на измерването и изискваната неопределеност;
Избор на подходящ метод за оценка на стойността, т. е. Измер-вателна процедура със съответните изчисления – уравнения и условия за измерване;
Демонстриране чрез валидиране, че изчисленията и условията за измерване включват всички влияещи величини, които значи-мо влияят върху резултата или върху стойността приписана на еталона.

## Slide 12
Идентификация на относителната важност на всяка една от влияещите величини.
Избор и прилагане на подходящи изходни еталони;
Оценяване на неопределостта.

## Slide 13
Стойност на величината – големината на дадена величина изра-зена с число.
Истинска стойност на величината – стойност, която следва опре-делението на дадена конкретна величина. Това е стойност, която би била получена при идеално измерване. Истинските стойнос-ти по своята същност не могат да бъдат определени.
Действителна стойност на величината – приписана стойност на конкретна величина, която има неопределеност подходяща за дадена цел.

## Slide 14
За да могат да бъдат сравнявани резултатите от измерванията е необходима унифицирана система за оценяване на точността им. Ето защо по решение на Международния комитет по мерки и теглилки в рамките на международните организации по мет-рология се разработва идея за въвеждане на единна обща про-цедура за характеризиране на качеството на резултата от измер-ването, която да е лесно приложима, разбираема и широко приета.
Тази идея е реализирана в “Guide to the expression of uncertainty in measurement” (Ръководство за изразяване на неопределено-стта при измерване).

## Slide 15
Принцип на измерване – явление, което служи за основа на из-мерването;
Метод за измерване – логическа последователност от действия, използвани при извършването на измерването.
Процедура на измерване – подробно описание на измерването в съответствие с един или няколко принципа за измерване и с даден метод за измерване. Процедурата е достатъчен документ за да може операторът да извърши измерването.

## Slide 16
Резултат от измерване – информация за числената стойност на величината, получена експериментално.
Неопределеност на измерване – параметър характеризиращ разсейването на стойностите на величината, които могат да бъ-дат приписани на измерваната величина на основата на използ-ваната информация.

## Slide 17
Видове неопределеност:
Средноквадратична стандартна неопределеност;
Средноквадратична неопределеност тип „А“
Средноквадратична неопределеност тип „Б“
Комбинирана средноквадратична стандартна неопределе-ност.
Разширена неопределеност

## Slide 18
Източници на неопределеност:
непълно определение на измерваната величина;
недобра реализация на дефиницията на величината;
непредставителна извадка на измерванията;
недостатъчно познаване на влиянието на околните фактори
субективна грешка при отчитане от оператора;
ограничена разделителна способност и праг на чувствителност на използваните средства;

## Slide 19
Източници на неопределеност:
неточни стойности на еталоните;
неточни стойности на константи и други параметри;
приближения включени в метода на измерване;
разсейване при повторими измервания на измерваната вели-чина.

## Slide 20
Източници на неопределеност:
В съответствие с публикации на ЕА (Европейско сътрудничество за акредитация) ЕА-4/02 „Изразяване на неопределеността при калибриране“ от 2000 г. в свидетелството или сертификата за ка-либриране пълният резултат от измерването, който се състои от оценката у на измерваната величина и свързаната с нея неопре-деленост U трябва да бъде във вида:
y ± U