## Slide 1: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Физико-технологичен факултет
7. Калибриране.
гл. ас. д-р Иван Бодуров

## Slide 2
Калибрация – съвкупност от действия, които при определени условия установяват зависимостта между стойностите на величината, показани от измервателен уред или измервателна система или стойностите представени от мярка или сравнителен материал и съответните стойности, реализирани от еталоните.
Резултатите от калибриране се представят в свидетелство (сертификат) от калибриране.

## Slide 3
Много често не се прави разлика между калибриране и проверка. При калибрирането се доказват метрологичните характеристики на уреда при точно определени условия, които се декларират в документа издаден от лабораторията, която го е калибрирала (свидетелство за калибриране). В резултат на това измерване, се получава калибрационен коефициент или калибрационен фактор, чрез който умножавайки по показанието на уреда, се получава действителната стойност от измерването.
Изготвя се протокол и се залепва стикер върху уреда, който доказва че е проверен.

## Slide 4
Всеки измервателен уред се нуждае от поддръжка, обслужване и техническа проверка дали той е изправен!
С течение на времето и използването възможностите на инструментите се влошават поради застаряване на компоненти или неправилна употреба. Тези промените, предизвикват намаляване на точността на резултатите от измерването.
Това означава, че очакваната точност на измервателен уред, е ограничена до определен период от време.

## Slide 5
Ето защо почти всички производители на измервателни уреди определят срок на валидност на определени гранични стойности (точност на измерванията за отделните параметри) за период от една година, и само по изключение до две години.
Въпреки, че тези промени (drift) не могат да бъдат избегнати те могат да се открият на време, да се коригират математически или настроени чрез калибриране.

## Slide 6
Колко често трябва да се прави калибриране?

## Slide 7
Четири са основните причини, за да калибрираме средство за измерване:
Да се установи и демонстрира проследимост.
Да се осигури, че отчетените от средството за измерване стойности са в съответствие с други измервания.
Да се определи точността на отчитане на средството за измерване.
Да се установи надеждност на средството за измерване, т. е. да имаме доверие на получения резултат.

## Slide 8
Проследимост на измерванията

## Slide 9
Референтни процедури
Референтните процедури или методи могат да бъдат определени като процедури за:
Изпитване
Измерване
Анализи

## Slide 10
Напълно охарактеризирани, доказано контролирани и пред-назначени за:
оценка на качеството на други процедури с цел сравнява-нето им;
охарактеризиране на сравнителни материали, включител-но сравнителни образци
определяне на референтни стойности.
Неопределеността на резултатите на една референтна проце-дура трябва да бъде адекватно оценена и подходяща за предвидената употреба.

## Slide 11
Съгласно това определение референтните процедури могат да се използват за:
• валидиране на други процедури за измерване или изпитва-не, които се използват за подобни цели и за оценяване на тяхната неопределеност.
• определяне на референтни стойности на характеристиките на материали, които могат да бъдат събирани в справочници или бази данни, или референтни стойности, които са включени като сравнителен материал или сравнителен образец.

## Slide 12
Как се извършва калибриране и метрологична проверка?
Списък на утвърдените методики
за проверка на средства за измерване